## Slide 1
holydrone：Gazebo + PX4 SITL 启动流程
ROS 包同时承载仿真与实飞入口；下图沿 roslaunch 的实际展开顺序展示
1 用户入口
roslaunch holydrone sitl.launch
参数：PX4、world、pose、GUI
2 launch 解析与环境
launch/sitl.launch
设置模型、插件与动态库搜索路径
3A Gazebo 世界
gazebo_ros/gzserver + gzclient
读取 baylands.world
加载 ROS API 与 PX4 Gazebo 插件
3B Holydrone 模型
gazebo_ros/spawn_model
读取 holydrone.sdf
生成机体、旋翼、GPS、相机与 LiDAR
3C PX4 SITL
运行 px4_sitl_default/bin/px4
PX4_SYS_AUTOSTART=22000
加载 Holydrone 机架配置
4 MAVROS 接口
mavros.launch — SITL
mavros_real.launch — 实飞
mavros_sim.launch — 兼容
完整仿真入口：interception_sim.launch
包含 sitl.launch + mavros.launch + tpv_camera.launch
Gazebo 提供物理与传感器；PX4 执行飞控；MAVROS 提供 ROS 接口。
启动完成后的关键输出
/gazebo/model_states、/camera/image_raw
/mavros/imu/data、/mavros/local_position/*
交给 detection → filter → estimate → FSM → NMPC。
依据：src/holydrone/launch/{sitl,mavros,interception_sim}.launch ｜ 所有方框与文字均为可编辑对象